SportDOG™

Obojek proti štěkání

NoBark 10R

Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali značku SportDOG ®. Při správném používání vám zařízení pomůže trénovat psa efektivně a bezpečně. Před tréninkem si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. 

Tento produkt je chráněn zárukou, která se ale nevztahuje na manuální poškození zařízení způsobené nesprávným používáním, mechanickým poškozením, ztrátou, poškozením psem a pod.

Jak obojek funguje 

SportDOG ™ NoBark 10R se vyznačuje několika vlastnostmi, které mají za úkol zkrátit tréninkové období a podporovat dobré chování psa. 

• Patentovaný senzorový systém zajišťuje nejmodernější techniku ​​detekce štěkání. Statická korekce je vyslána pouze pokud obojek zachytí OBOJÍ - vibrace z hlasivek i zvuk při štěkání. 

• Obojek má 3 volitelné operační programy 

1. Brzy patentovaná funkce Temperament Learning (na displeji indikována zeleným světlem, viz sekce na str.5) zaznamenává množství oprav, které jsou potřebné k značné redukci (av mnoha případech přispívají k úplné eliminaci) nadměrného štěkání. Systém nabízí 10 stupňů statické korekce. Začíná na nejnižší úrovni (úroveň 0). Pokud nadměrné štěkání nepřestává, síla korekce se stupňuje s každým štěknutí, pokud štěkání nepřestane. Úroveň korekce kde štěkání přestane se stává počáteční úrovní při další sérii štěkání. Když se pes naučí omezit štěkání, počáteční úroveň se sníží. 

2. Program progresivní korekce (indikuje ji modro-zelené světlo) začíná na nejnižší úrovni (0) a postupuje k vyšším úrovním (1,2,3) vždy pokud pes opakovaně štěká do 30 sekund. Pokud pes do 30 sekund od předchozího zaštěkání neštěká, obojek se resetuje / vynuluje na úroveň 0. 

3. Uživatelům zvolený program (indikován modrým světlem) je program, kde si uživatel zvolí úroveň korekce, kde se obojek při štěkání vždy aktivuje.

Důležité: bezpečnostní pojistka se aktivuje pokud pes štěká více než 15x za 80 sekund. Obojek se automaticky vypne na 3 minuty. Tato pojistka je aktivní ve všech operačních programech.

Důležité upozornění

- Nepoužívejte obojek proti štěkání NoBark 10R se žádným jiným obojkem, visačkami anebo jinými věcmi, které by mohli zapříčinit spuštění falešného signálu korekce.

- Po dobu nošení obojku může pes nosit postroj s vodítkem, na které se můžou dočasně připojit licenční lístky.

- Sundejte obojok proti štěkání, pokud si se psem jdete hrát. Hraní u psa může vyvolat štěkání a brzy si může zvyknout na spojení hry s korekcí.

Základní pojmy 
Seřizovač programu: Nastavuje program, používá se i jako tlačítko zapnutí a vypnutí obojku. 
Mikrofon: Zachycuje štěkání a používá se na aktivaci obojku. 
Kontaktní kolíky: Vysílají statickou korekci. 
Vibrační senzor: Zachycuje vibrace při štěkání. 
Vstup na nabíjení: Vstup na vložení nabíječky. 
Displej: ukazuje momentálně zvolený program, úroveň korekce a úroveň baterky.

Nabíjení obojku 

Důležité: Před prvním použitím je nutné obojek plně nabít. 

Obojek NoBark 10R využívá dobíjecí baterku. Indikátor stavu baterky na displeji ukazuje stav. Pokud displej ukazuje nízký stav baterky (jedna palička na displeji, nebo obojek bliká červenou 3x každých 5 sekund), je třeba obojek dobít. 

Baterka v průměru na jedno plné dobití vydrží asi 3-6 měsíců podle počtu aktivací obojku. Během počátečního tréninku baterka vydrží méně. Zvažte vypínání obojku v době, kdy se nepoužívá. 

Postup nabíjení obojku: 

1. Sejměte obojek z hrdla psa. 

2. Vložte nabíječku do el. zásuvky a druhý konec do vstupu na nabíjení obojku. Displej blikne zeleno-modro-červeno na sdělení začátku nabíjení. 

3. Během nabíjení mějte obojek v dobře větrané a vzdušné místnosti. Během nabíjení obojek bliká červeně 2x každých 10 sekund. 

4. Po skončení nabíjení se obojek automaticky vypne aby nedošlo k jeho poškození a začne blikat zelenou 2x každých 10 sekund. Svítilna by měla být plně dobít do 4 hodin. 

5. Odstraňte nabíječku z obojku. Obojek blikne červeno-modro-zeleno k indikaci skončeného nabíjení. 

6. Vyberte nabíječku z el. sítě. 

Poznámka: obojek se automaticky vypne jakmile je ve vstupu nabíječka, tzn., že po skončení nabíjení je nutné obojek zapnout. 

Poznámka: pokud je baterka velmi vybitá (např. pokud se obojek používal dlouho na nízké úrovni nebo byl dlouho odložený a nepoužíval se) může obojku chvíli trvat pokud začne indikovat, že se začalo nabíjení. Pokud obojek nereaguje 1 hodinu, kontaktujte vašeho prodejce.

# Operační program

| Program | Displej |
| --- | --- |
| 1, Temperament learning | zelené světlo |
| 2, Progresivní korekce | modré/zelené světlo |
| 3, Uživatelský program | modré světlo / číslo zvolené aktivní korekce |

Poznámka: při použití prednastavené úrovně korekce vždy začínejte na najnižší úrovni 0 a pozorujte chování psa.

Poznámka: při každé změně operačního programu se korekce automaticky nastaví na úroveň 0.

Obojek má jedno tlačítko na ovládání programů i na zapnutí a vypnutí obojku. Následující tabulka vysvětluje jak vykonáte jednotlivé úkony.

| Úloha | Co udělat | Ukazatel |
| --- | --- | --- |
| Zapnutí obojku | Zmáčkněte a uvolněte tlačítklo když je obojek vypnutý. | Světlo blikne zelenou 5x a vysvítí se momentálně nastavený program. |
| Vypnutí obojku | Zmáčkněte tlačítko dokud se displej nevypne a nerozsvítí červené světlo. Potom tlačítko uvolněte.* | Světlo blikne červeně 4x a obojek se vypne. |
| Ukázat momentální program | Zmáčkněte tlačítko a držte ho méně než 2 sekundy – potom uvolněte. | Obojek ukáže momentální program a potom stav baterky. |

* pokud budete držet tlačítko víc než 5 sekund začnete měnit operační program (viz nasledující strana)

| Úloha | Co dělat | Ukazovatel |
| --- | --- | --- |
| Změna aktivního programu | Zmáčkněte tlačítko a držte ho min. 5 sekund Neustále držte tlačítko, abyste postoupili k dalšímu programu Po nastavení správného programu uvolněte tlačítko Když zůstalo tlačítko uvoľněné víc než 5 sekund, je nastavený zvolený program Pokud jste tlačítko uvolnili dřív jednoduše ho opakovaně zmáčkněte do 5 sekund | Program bude zvolený s indikátorem (světlo) Program sa změní každé 2 sekundy Zobrazí se nastavený program Displej blikne 4x a potom obojek začne fungovat v nastaveném programu* Program postoupí a bude se měnit jako v bodě 2 |

*svetlo bude blikať každých 5 sekúnd a ukáže momentálne nastavený program

# Nasazení obojku

Důležité: Správné umístění obojku je nevyhnutelné pro efektivní funkčnost zařízení.

Při nasazovaní obojku

dodržujte následující zásady:

- Začněte v pohodlném postoji psa.

- Umístěte obojek na hrdle psa blízko uší. Umístěte senzorové kolíky v centru hrdla tak, aby se dotýkaly kůže.

- Přezkoušejte sevření obojku tak, že vsunete prst mezi obojek a krk psa. Sevření by mělo být pevné ale ne příliš těsné.

- Nechte obojek psovi několik minut, potom opět přezkoušejte sevření obojku. Opakujte to znovu dokud si pes trošku na obojek nezvykne.

Důležité upozornění:

- Vždy přezkoušejte sevření obojku tak, že vsunete prst mezi obojek a krk psa. Sevření by mělo být pevné ale ne příliš těsné.

- Denně kontrolujte kůži psa, zda mu nezčervenala od nošení senzorových kolíků. Pokud ano, přestaňte obojek používat na 48 hodin a opět překontrolujte. Pokud se začervenání nezmírní, navštivte veterináře.

- Umývejte kolíky korekce i srst psa min. 1x týdně teplou, mýdlovou vodou.

# Příslušenství

| Příslušenství | Číslo |
| --- | --- |
| Náhradní obojek | RFA-162-1 |
| Náhradní baterka | RFA-228 |

Co očekávat během nošení obojku 

Důležité: nenechte psa o samotě, když poprvé dostane korekci. 

Nasaďte psovi obojek a počkejte v jeho blízkosti pokud začne štěkat. Většina psů velmi rychle pochopí, že obojek vysílá korekci při jejich štěkání a tak omezí štěkání. Při první korekci se může stát, že pes začne štěkat ještě víc protože korekce je dost zarážející. 

Velmi ojediněle se může stát, že se pes dostane do cyklu štěk-korekce-štěk-korekce. Pokud se to stane, příjemným hlasem psa uklidněte. S uspokojením pes přestane pociťovat korekci. Pes pochopí, že pokud bude ticho, korekci 
nedostane. Taková reakce je velmi ojedinělá, ale pokud nastane tak většinou poprvé když pes obojek dostane. 

Reakce na obojek si všimnete během prvních 2 až 3 dnů nošení obojku. Třeba si uvědomit, že tréninkový proces ještě neskončil. Psi mají tendenci "testovat" obojek během druhého týdne nošení obojku. Všimnete si, že se váš pes pokouší možná štěkat o něco více. Pokud se to stane, nenechte se odradit a neměňte způsob používání obojku. Založte psovi obojek vždy když si nepřejete aby štěkal. Pokud tak neučiníte, zejména na začátku tréninku, pes se bude snažit vrátit ke štěkání.

| Přestane můj pes štěkat úplně? | Obojek proti štěkání NoBark 10R dokáže efektivně eliminovat štěkot skoro úplně. Měl by se však používat pouze v čase, kdy si nepřejete aby pes štěkal. |
| --- | --- |
| Aktivuje obojek i štěkot jiného psa? | Ne. |
| Je obojek humánní? | Áno. Obojek je určený na získání pozornosti a ne na to, aby byl pes potrestaný. |
| Je obojek vodotěsný? | Ano. |
| Můžou obojek používat všechny rasy psů? | Ano. Obojek je bezpečný a efektivní pro všechny rasy, ale může být příliš veľký pro malá plemena na pohodlné nošení. |
| Může můj pes nosit obojek stále? | Ne. Doporučujeme, abyste obojek používali pouze pokud je to nutné a ne víc než na 12 hodin nepřetržitě. |
| Můj pes na obojek nereaguje... | Překontrolujte správné nasazení obojku podľe této příručky. Pokud je to nutné, ostříhejte psovi srst. Pokud obojek stále nefunguje zkuste dobít baterku. Pokud obojek nefunguje obraťte se na vašeho prodejce |

Podmínky používání výrobku a omezení záruky 

1. Podmínky používání výrobku 

Tento výrobek se může používat pouze v souladu s uvedenými podmínkami používání výrobku a jejich akceptací. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. 

2. Správné používání výrobku 

Tento výrobek je určen na trénink psů. Tento výrobek nemusí správně fungovat na výcvik určitých povah psů. Doporučujeme, aby se tento výrobek nepoužíval na trénink psů s váhou nižší než 3.6 kg nebo na agresivní psy. Pokud si nejste jisti povahou vašeho psa, požádejte o konzultaci veterináře nebo autorizovaného trenéra psů. 

Správné používání výrobku znamená jeho používání podle pravidel této uživatelské příručky a respektování vět označených jako "Důležité". 

3. Zákaz nezákonného a zakázaného používání výrobku 

Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen pro aplikaci bolesti, zranění či na provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči zákonem dané země.

4. Odpovědnost za škodu 

Společnost Radio Systems ® Corporation není a nebude zodpovědná za žádné škody či úrazy související s používáním nebo zneužíváním tohoto produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s používáním tohoto produktu.

5. Změny podmínek 

Společnost Radio Systems ® Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek používání výrobku.

Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou unií pro elektromagnetické zařízení. Pokud chcete zařízení používat mimo EU, je třeba zjistit normy dané země. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schválené společností Radio Systems ® Corporation jsou v rozporu s EU stanovami a uživateli může být zakázáno použití výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.

Zařízení je nutné recyklovat.

# Text boxes

vstup na nabíjanie

vibračný senzor

kontaktné kolíky

mikrofón

nastavovač programu

displej

OTÁZKY  / ODPOVĚDI